## Slide 1
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
IEEE Control Systems Award 获得者。
自动控制技术的产生与发展

## Slide 2
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
中国批准863高技术计划，包括自动化领域的计算机集成制造系统和智能机器人两个主题(1986)
自动控制技术的产生与发展

## Slide 3: 自动控制的典型应用
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
美国MIT的Servomechanism Laboratory研制出第一台数控机床(1952)

## Slide 4: 自动控制的典型应用
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
美国George Devol研制出第一台工业机器人样机(1954)，两年后，被称为机器人之父的Joseph Engelberger创立了第一家机器人公司，Unimation

## Slide 5: 自动控制的典型应用
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
世界第一颗人造地球卫星(Sputnik)由苏联发射成功(1957)
Oct. 4, 1957: Launch of the rocket carrying Sputnik, the first man-made satellite. Photos of the launch were not initially released. This photo is a still from a 1967 Soviet documentary film.
K.S. Pavlovitch(1906-1966), Russian spacecraft designer and header of the Vostok and Voskhod projects.

## Slide 6: 自动控制的典型应用
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
美国的M. E. Merchant提出计算机集成制造的概念(1969)

## Slide 7: 自动控制的典型应用
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
美国ARPA计算机网络初步建成(1971)
日本Fanuc公司研制出由加工中心和工业机器人组成的柔性制造单元(1976)

## Slide 8: 自动控制的典型应用
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
美国“哥伦比亚”号航天飞机首次发射成功(1981年)

## Slide 9
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
控制技术的应用
军事领域 → 民用领域
控制理论研究问题
    讨论控制系统的一般规律——分析
    设计合理的自动控制系统——综合

## Slide 10: 现代控制理论
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
数学工具：
经典控制理论
研究对象：
  频率分析法 图表
  根轨迹分析法 分析
  时域分析法（传递函数）
SISO系统
研究对象：
MIMO系统
非线性系统
……
数学工具：
状态空间法
频率域分析方法

## Slide 11: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
系统—由内部互相联系的部件按照一定规律组成，能够完成一定功能的有机整体。
控制—使某些物理量按指定的规律变化(包括保持恒定)，以保证生产的安全性，经济性及产品质量等要求的技术手段。
自动控制—在没有人的直接干预下，利用物理装置对生产设备和工艺过程进行合理的控制，使被控制的物理量保持恒定，或者按照一定的规律变化。例如矿井提升机的速度控制、轧钢厂加热炉温度的控制。
自动控制系统—为实现某一控制目标所需要的所有物理部件的有机组合体。一般由控制器，控制对象，测量元件等组成。

## Slide 12: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1
2
扰动量
给定量
输出量
1 - 控制器(自耦变压器)
2 - 被控对象(电阻炉)
图中：
温度控制系统
性能指标
工作过程

## Slide 13: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
适用范围：输入量已知、控制精度要求不高、扰动作用不大。
（1）开环控制：只有输入量对输出量产生控制作用，输出量不参与对系统的控制。
（2）开环控制特点
  结构简单、维护容易、成本低、不存在稳定性问题
  输入控制输出
  输出不参与控制
  系统没有抗干扰能力

## Slide 14: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
温度闭环控制系统
~220V
1
2
uc
从受控对象（电加热炉）获取输出量（实际炉温），并回送到输入端（即反馈），与输入量（给定炉温）进行比较产生偏差信号（温度差），利用偏差信号经过控制器（手臂）产生控制量（电阻丝两端的电压），从而跟踪输入量，减小跟踪误差。

## Slide 15: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
自动闭环控制：该系统中，炉温通过热电耦测量，并将温度值转换为一个电压值Uf。给定炉温通过一个电位器的电压值Ug反映。通过Ug与Uf的反向串接，就可以实现人脑中的比较算法Ug－Uf＝ U。
U的大小反映了实测炉温与给定炉温的差别，而且它的正负决定了执行机构——电机的转向。执行电机代替了人的手臂。

## Slide 16: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
闭环控制结构图
1—控制器
2—执行机构
3—控制对象
4—检测装置
反馈工作原理：发现偏差→消除偏差。

## Slide 17: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
① 反馈控制
  把输出量的一部分检测出来,反馈到输入端,与给定信号进行比较，产生偏差,此偏差经过控制器产生控制作用,使输出量按照要求的规律变化；
  反馈信号与给定信号极性相反为负反馈,反之为正反馈。
② 反馈控制特点
  输入控制输出，输出参与控制
  检测偏差、纠正偏差
  具有抗干扰能力
  结构复杂

## Slide 18: 控制系统的基本概念和原理
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
闭环控制系统的自动控制或者自动调节作用是基于输出信号的负反馈作用而产生的，
所以经典控制理论的主要研究对象是负反馈的闭环控制系统，
研究目的是得到它的一般规律，从而可以设计出符合设计要求的，满足实际需要的，性能指标优良的控制系统。

## Slide 19: 控制系统的组成和基本环节
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1—给定环节；2—比较环节；3—校正环节；4—放大环节；
5—执行机构；6—被控对象；7—检测装置
1.闭环控制系统的结构及基本环节
设定被控制量的给定值的装置
将所检测的被控制量与给定量进行比较，确定两者之间的偏差量，多用差动放大器实现负反馈
一般由传动装置和调节机构组成。执行机构直接作用于控制对象，使被控制量达到所要求的数值
要进行控制的设备或过程
控制系统所控制的物理量（被控量）
检测被控制量，并将其转换为与给定量相同的物理量
用来实现调节作用，如放大、整流，也称为调节器或调节环节

## Slide 20: 控制系统的组成和基本环节
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
(1) 被控对象
(2) 被控量或输出量
(3) 控制量
(4) 设定量或输入量
(5) 扰动量
(6) 反馈量
2.闭环控制系统中的基本术语
(7) 偏差量
(8) 前向通道或正向通道
(9) 反馈通道或反向通道
(10) 理想输出
(11) 实际输出
(12)检测量

## Slide 21: 自动控制系统的分类
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1.按照主要元件的特性方程的输入输出特征划分
线性系统：由线性元件组成的系统，主要特征是满足叠加原理和齐次定理，即当系统在输入信号u1(t)的作用下产生系统的输出y1(t)，当系统在输入信号u2(t)的作用下产生系统的输出y2(t)。如果系统的输入信号为au1(t)+bu2(t)时，系统的输出满足ay1(t)+by2(t)，系数a,b可以是常数，也可以是时变参数。
非线性系统：由非线性元件组成的系统，不满足叠加原理和齐次定理。

## Slide 22: 自动控制系统的分类
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
2.按照信号传递方式划分
连续控制系统：系统各部分的信号都是时间的连续函数。
离散控制系统：系统的一处或几处信号是以脉冲系列或数码的形式传递。
3.按照输入量的变化规律划分
恒值系统：给定量是恒定不变的。
随动系统：给定量是按照事先未知的时间函数变化的。
程序控制系统：给定量按照一定的时间函数变化。

## Slide 23: 自动控制系统的分类
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
4. 按照端口关系划分
SISO系统
MIMO系统

## Slide 24: 自动控制系统基本要求
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1. 对自动控制系统基本要求
稳定性（稳）、快速性（快）、准确性（准）
“稳”是指系统的稳定性。
稳定性 是保证控制系统正常工作的先决条件。线性控制系统的稳定性由系统本身的结构与参数所决定的，与外部条件和初始状态无关。
“快”是说明系统动态（过渡过程）品质。
系统的过渡过程产生的原因 ： 系统中储能元件的能量不可能突变。
“准”是说明系统的静态品质。
表明了系统的精确性和准确性。

## Slide 25
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
2. 稳态性能指标
稳态误差
当系统从一个稳态过渡到新的稳态，或系统受扰动作用又重新平衡后，系统可能会出现偏差，这种偏差称为稳态误差。
系统稳态误差的大小反映了系统的稳态精度，它表明了系统控制的准确程度。稳态误差越小，则系统的稳态精度越高。

## Slide 26: 自动控制系统基本要求
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
有差系统（图a）：若稳态误差不为零，则系统称为有差系统。
无差系统（图b）：若稳态误差为零，则系统称为无差系统。

## Slide 27: 小 结
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
自动控制的基本概念
开环控制与闭环控制
负反馈的闭环控制系统的工作原理
专用术语及控制系统的组成

## Slide 28
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1. 开环控制系统结构简单、稳定性好，但不能自动补偿扰动对输出量的影响。当系统扰动量产生的偏差可以预先进行补偿或影响不大时，采用开环控制是有利的。当扰动量无法预计或控制系统的精度达不到预期要求时，则应采用闭环控制。
2. 闭环控制系统具有反馈环节，它能依靠反馈环节进行自动调节，以克服扰动对系统的影响。闭环控制极大地提高了系统的精度。但是闭环使系统的稳定性变差，需要重视并加以解决。

## Slide 29
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
3.自动控制系统通常由给定环节、检测环节、比较环节、放大元件、被控对象、和反馈环节等部件组成。系统的作用量和被控量有：给定量、反馈量、扰动量、输出量和各中间变量。
4.结构图（又简称框图）可直观地表达系统各环节（或各部件）间因果关系，可以表达各种作用量和中间变量的作用点和信号传递情况以及它们对输出量的影响。

## Slide 30
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
5.在不同输入量作用下，对系统的输出量的要求，揭示出反馈控制系统的本质特征：输出跟随输入。
6.对自动控制系统的性能指标要求有：
稳定性——系统能工作的首要条件；
快速性——用系统在暂态过程中的响应速度和被控量的波动程度描述；
准确性——用稳态误差来衡量。

## Slide 31: 指南车
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
指南车与司南、指南针等相比在指南的原理上截然不同。它的车箱里装着非常巧妙而复杂的机械。是一种双轮独辕车。它的中央有一个大平轮，木头人就竖立在上面。在大平轮两旁，装着很多小齿轮。如果车子向左转，右边的车轮就会带动小齿轮，小齿轮再带动大平轮，使大平轮相反地向右转。如果车子向右转，同样地，大平轮则向左转。因此，只要指南车开动以前，先让木头人的右手指向南方，以后车子不论是向左转还是向右转，木头人的右手就总是指向南方。指南车是利用齿轮的原理造成的。这种齿轮传动类似现代汽车用的差动齿轮，相当于汽车中差动齿轮的逆向使用原理。这种指南车，可以说是世界上最早的自动化设备。
指南车是我国古代伟大的发明之一，也是世界上最早的控制论机械之一。用英国著名科学史专家李约瑟的话说，中国古代的指南车“可以说是人类历史上迈向控制论机器的第一步”，是人类“第一架体内稳定机”。

## Slide 32: 水运仪象台
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
整个水运仪象台高12米，宽7米，共分3层，相当于一幢四层楼的建筑物。最上层的板屋内放置着1台浑仪， 屋的顶板可以自由开启，平时关闭屋顶，以防雨淋，这已经具有现代天文观测室的雏型了；中层放置着一架浑象；下层又可分成五小层木阁，每小层木阁内均安排了若干个木人，5层共有162个木人，它们各司其职：每到一定的时刻，就会有木人自行出来打钟、击鼓或敲打乐器、报告时刻、指示时辰等。在木阁的后面放置着精度很高的两级漏刻和一套机械传动装置，可以说这里是整个水运仪象台的“心脏”部分，用漏壶的水冲动机轮，驱动传动装置，浑仪、浑象和报时装置便会按部就班地动作起来。
这台仪器的制造水平堪称一绝，充分体现了我国古代人民的聪明才智和富于创造的精神。
水运仪象台是我国古代一种大型的天文仪器，由宋朝天文学家苏颂等人创建。它是集观测天象的浑仪、演示天象的浑象、计量时间的漏刻和报告时刻的机械装置于一体的综合性观测仪器，实际上是一座小型的天文台。

## Slide 33: 瓦特James Watt（1736～1819）
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
到此为止，瓦特完成了对蒸汽机的整套发明过程。经过他的一系列重大的发明和改进，使蒸汽机的效率提高到原来纽科门机的3倍多，而且配套齐全、性能优良、切合实用。瓦特由此博得了第一部现代蒸汽机——高效率瓦特蒸汽机的发明者称号。
英国发明家、工程师。1736年1月19日生于苏格兰的一个小镇格里诺克。15岁学完了《物理学原理》并获得了丰富的木工、金属冶炼和加工等工艺技术。
1753年在一家钟表店学手艺，跟有名的机械师摩尔根当学徒。经过刻苦学习，努力实践，他已能制造难度较高的象限仪、罗盘、经纬仪等。
1756年在格拉斯哥大学当了仪器修理员。
1765年发明了把冷凝过程从汽缸中分离出来的分离式冷凝器。冷凝器的发明在蒸汽机的发展中起了关键性的作用。
1768年制成了一台单动作蒸汽机 。
1781年，发明了行星式齿轮，将蒸汽机活塞的往复运动变为旋转运动。
1782年发明了大动力的“双动作蒸汽机”并获得专利。
1784年他发明了平行运动连杆机构，解决了双动作蒸汽机的结构问题。
1788年他发明了离心式调速器和节气阀，用来自动控制蒸汽机的运转速度。
1790年发明了蒸汽机配套用压力计。

## Slide 34
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
作为贝尔电话实验室的工程师，在热噪声(Johnson- Nyquist noise)和反馈放大器稳定性方面做出了很大的贡献。他早期的理论性工作关于确定传输信息需满足的带宽要求，在《贝尔系统技术》期刊上发表了《影响电报速度传输速度的因素》文章，为后来香农的信息论奠定了基础。
1927年，奈奎斯特确定了如果对某一带宽的有限时间连续信号（模拟信号）进行抽样，且在抽样率达到一定数值时，根据这些抽样值可以在接收端准确地恢复原信号。为不使原波形产生“半波损失”，采样率至少应为信号最高频率的两倍，这就是著名的奈奎斯特采样定理。奈奎斯特1928年发表了《电报传输理论的一定论题》。
1954年，他从贝尔实验室退休。
美国物理学家，1889年出生在瑞典。1976年在德克萨斯逝世。奈奎斯特对信息论做出了重大的贡献。奈奎斯特1907年移民到美国并于1912年进入北达克塔大学学习。1917年在耶鲁大学获得物理学博士学位。1917年～1934年在AT&T公司工作，后转入贝尔电话实验室工作。
奈奎斯特

## Slide 35
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
维纳已是一个很有名的数学家了，但他对其他学科也很有兴趣。在第二次世界大战末期，有两个大问题特别引起了他的兴趣，一个是电子计算机，另一个是火炮命中率问题。
维纳和一位年轻工程师合作，从驾驶汽车这种简单的动作中发现，人是采用了一种叫“反馈”的控制方法，使汽车按要求行驶。维纳又请来了神经专家进行共同研究，发现机器和人的控制机能有相似之处。后来，维纳又和许多有名科学家进行讨论，听取对方的批评意见，甚至是“攻击”意见，终于于1948年把自己的研究成果发表了出来——《控制论》。
维纳
维纳生于哥伦比亚市一个犹太人家里。维纳4岁开始读书。9岁时读中学，11岁进入大学学习。他的数学知识已超过大学一年级学生的水平，所以转而热衷于研究化学、物理、电学。他18岁时取得了哈佛大学数学和哲学两个博士学位，后来又到德国、英国学习，拜著名哲学家罗素、数学家希尔伯特为师，进一步深造。

## Slide 36
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
控制论的基本含义是：现代的自动机器和人都是由
感觉装置(器官)、动作装置(器官)、传递信息的系统(神
经系统)所组成的一种系统。自动机器和人都是在接收、处理、传递和存贮信息，并利用信息去完成动作，实现与外界的联系。在系统工作中，反馈控制给定控制信号使动作装置(器官)动作。动作结果由感觉装置(器官)检测出来，并反馈回去与给定信号相比较。如果比较有偏差，偏差信号会继续控制动作装置(器官)动作，直到偏差信号消失为止。更简单地说：控制论指的是感觉和机器方面的控制和通讯。控制论就是研究动物 （包括人类）、自动机器和有机体的控制和通讯的理论。

## Slide 37
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1955年回国。1955年至1966年任中国科学院力学研究所所长、研究员，国防部第五研究院院长。1965年至1970年任第七机械工业部副部长。1970年至1982年任国防科工委科学技术委员会副主任，中国科协副主席。还历任中国自动化学会第一、二届理事长，中国宇航学会、中国力学学会、中国系统工程学会名誉会长，中科院主席团执行主任、数学物理学部委员。1986年至1991年5月任中国科协第三届全委会主席。1991年5月在中国科协第四次全国代表大会上当选为科协名誉主席。1992年4月被聘为中科院学部主席团名誉主席。1994年6月当选为中国工程院院士。
钱学森
1911年12月11日生，浙江杭州人，1959年8月加入中国共产党，博士学位。
1929年至1934年在上海交通大学机械工程系学习。1935年至1939年在美国麻省理工学院航空工程系学习，获硕士学位。1936年至1939年在美国加州理工学院航空与数学系学习，获博士学位。1939年至1943年任美国加州理工学院航空系研究员。1943年至1945年任美国加州理工学院航空系助理教授（其间：1940年至1945年为四川成都航空研究所通信研究员）。1945年至1946年任美国加州理工学院航空系副教授。1946年至1949年任美国麻省理工学院航空系副教授、空气动力学教授。1949年至1955年任美国加州理工学院喷气推进中心主任、教授。

## Slide 38
26/7/28 18:14
北京科技大学自动化学院自动化系
<number>
1957年于哥伦比亚大学获得博士学位。在现代控制理论中的卡尔曼滤波器，正是源于他的博士论文和1960年发表的论文《A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems》（线性滤波与预测问题的新方法）。
卡尔曼
Rudolf Emil Kalman，匈牙利数学家，1930年出生于匈牙利首都布达佩斯。1953、1954年于麻省理工学院分别获得电机工程学士及硕士学位。